ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ГАЗОПРОВОДОВ и ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Адрес:   г. Самара, ул. Береговая, д.9А

Объект :   ЗАО "Самарский Гипсовый комбинат"

| Наименование газопровода, газового оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Газопроводы газоснабжения наружного инв.220,218,3067,3435, в том числе подземный участок 25 п.м. в составе инв.220 | п/м | 364 |
| Газовый колодец | шт. | 1 |
| Задвижка d50 до 100 мм (в составе Газопровода инв. 220) | шт. | 11 |
| Задвижка d100 до 150 мм (в составе Газопровода инв. 220) | шт. | 3 |
| Задвижка d150 до 300 мм (в составе Газопровод инв. 220) | шт. | 6 |
| ГРП 1-нитка (инв. 2118) | ГРП | 1 |
| Котёл настенный малой мощности Protherm panter 12 KTV | шт. | 1 |
| Котёл настенный малой мощности Protherm panter 30 KOV | шт. | 1 |
| Горелки газовые наддувные Weishaupt WM-G20/2-A.2 исп. ZM с автоматикой(Барабан сушильный СМ-147-1, инв. 414, Сушильный барабан СМЦ 4402, инв. 3155, Барабан сушильный СМ-147 инв. 4134) | шт. | 6 |
| Горелки газовые наддувные Weishaupt G5/1-D исп. ZMD с автоматикой (Сушильный барабан песка инв.3384) | шт. | 1 |
| Теплогенераторы ТГ300 инв. 3444, 3445 с горелками газовыми наддувными Oilon GP-26.21H | шт. | 2 |
| Теплогенераторы ТГ400 инв. 4150, 4151 с горелками газовыми наддувными Oilon GP-50H | шт. | 2 |
| Теплогенераторы тоннельного сушила ТДГ-1200 инв. 4154, 4153 с наддувными горелками СIB Unigas P72 | шт. | 2 |
| Теплогенераторы тоннельного сушила ТДГ-500 инв. 3644, 3645 с наддувными горелками СIB Unigas NG550 | шт. | 2 |
| Горелки газовые наддувные Maxon Valupak 300(Сушило европлиты. Телогенератор ТГ 1440) | шт. | 9 |
| Горелки газовые надувные Maxon Valupak 600(Сушило европлиты. Телогенератор ТГ 1440) | шт. | 3 |

Примерный перечень работ при техническом обслуживании газового оборудования и сетей газопотребеления, газораспределения.

- Обход и осмотр трассы газопровода.

- Осмотр технического состояния газового колодца.

- Техническое обслуживание отключающих устройств на газопроводе и оборудовании.

- Техническое обслуживание регулирующих и предохранительных устройств ГРП и на оборудовании, в том числе их настройка.

- Техническое обслуживание горелок наддувных с автоматикой согласно графику ТО:

- чистка «пламенной головы» и рабочего колеса вентилятора наддува от отложений гипса и нагара;

- чистка контрольных и запальных электродов;

- проверка/протяжка разъемных соединений;

- проверка автоматики безопасности и управления;

- проверка работоспособности приводов газо-воздушных заслонок, чистка смазка кинематики механизма;

- проверка работы подшипниковых узлов электродвигателя вентилятора наддува;

- Проверка срабатывания газосигнализаторов

- Подготовка оборудования к отопительному сезону (Теплогенераторы воздушного отопления, настенные водогрейные котлы).

- Ежесменный контроль работы отопительного оборудования в отопительный период (Теплогенераторы воздушного отопления, настенные водогрейные котлы)).

- Монтаж/демонтаж манометров и контрольно-измерительных приборов для поверки.

Перечень работ при устранении возникших в ходе эксплуатации неисправностей:

- Локализация и устранение утечек газа.

- Монтаж/демонтаж манометров и контрольно-измерительных приборов при их неисправности.

- Диагностика и устранение нештатных ситуаций в процессе круглосуточной работы производственного газового оборудования.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

на 2020г

расположенное по адресу: г. Самара, ул. Береговая, д.9А

| Объект | МЕСЯЦ |
| --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Надземный газопровод | - | ООТГ | - | - | ООТГ | - | - | ООТГ | - | - | ООТГ | - |
| Газовый колодец | ОТС ОТС | ОТС ОТС | ОТС ОТС | ОТС ОТС | ОТС ОТС | ОТС ОТС | ОТС ОТС | ОТС ОТС | ОТС ОТС | ОТС ОТС | ОТС ОТС | ОТС ОТС |
| Отключающие устройства на газопроводе (задвижки, краны) | - | - | - | - | - | ТО | - | - | - | - | - | - |
| Отключающие устройства в котельных, ГРП, (задвижки, краны) | - | - | - | - | ТО | - | - | - | - | - | - | - |
| ГРП | ОТС | НК ОТС | ОТС | ОТС | ТО | ОТС | ОТС | ТР | ОТС | ОТС | НК ОТС | ОТС |
| Газовое оборудование (круглогодичные газовые горелки) | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Газовое оборудование (котлы сезонные Protherm Parther) | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО О | - | - | - | - | - | ТО П | ТО |
| Монтаж/демонтаж манометров на оборудовании и газопроводах, шт. |  | 2 | 3 | 16 | 4 | 13 | 4 | 6 | 8 |  |  | 3 |

Принятые сокращения:   ООТГ – обход и осмотр трассы газопровода; ТО – техническое обслуживание; ТР – текущий ремонт; ОТС - осмотр технического состояния;НК -  настройка клапанов; П – пуск газ. оборудования на отопительный сезон; О – отключение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПЕРЕЧЕНЬ СОСУДОВ РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ С ЗАПОРНОЙ, ПРЕДОХРАНИЕТЛЬНОЙ И РЕГУЛИРОВОЧНОЙ АРМАТУРОЙ

Адрес:   г. Самара, ул. Береговая, д.9А

Объект:   ЗАО "Самарский Гипсовый комбинат"

| Наименование сосуда и арматуры в его составе | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Автоклав вертикальный для пропарки гипсового камня вместимостью 8,5 м3, рабочее давление 1,5 кгс/см2 (рабочая среда пар водяной) с арматурой: | Шт. | 14 |
| - предохранительный клапан полноподъемный пружинный17с6нж Ду50 | шт. | 1 |
| - Контрольный вентиль Ду50 (в составе сигнально-блокировочного устройства) | шт. | 2 |
| - Запорный вентиль Ду50 | шт. | 1 |
| - задвижка клиновая 30с941нж с электроприводом | шт. | 1 |
| - клапан регулировочный 25ч940нж с электроприводом | шт. | 1 |
| - кран шаровый Ду50 с электроприводом | шт. | 2 |
| - кран шаровый Ду50 | шт. | 1 |
| - кран шаровый Ду25 | шт. | 2 |
| - поплавковый конденсатоотводчик Ду25 | шт. | 1 |
| - фильтр грязевик косой Ду25 | шт. | 1 |
| - водомерная колонка Ду25 | шт. | 1 |
| - узел со смотровым стеклом (для контроля сброса конденсата) Ду25 | шт. | 1 |
| - манометр технический 0-4 кгс/см2 | шт. | 1 |
| - кран трехходовой для подключения манометра Ду15 | шт. | 1 |
| Воздухосборники (20 м3) В20-0,8-09Г2С-УХЛ1 с арматурой: | шт. | 3 |
| - предохранительный клапан полноподъемный пружинный17с6нж Ду150 | шт. | 1 |
| - кран трехходовой Ду15 для подключения манометра | шт. | 1 |
| - кран шаровый Ду25 | шт. | 1 |
| - конденсатоотводчик автоматический Ду15 | шт. | 1 |
| - Манометр технический 0 – 16 кгс/см2 |  |  |
| Воздухосборник 0,9 м3 | шт. | 13 |
| - клапан предохранительный со свободным выпуском Ду15 | шт. | 1 |
| - Манометр технический 0 – 16 кгс/см2 | шт. | 2 |
| - конденсатоотводчик автоматический Ду15 | шт. | 1 |
| - кран шаровый Ду15 | шт. | 1 |

Примерный перечень работ при техническом обслуживании сосудов работающих под давлением

- Наружный осмотр сосуда и запорно-регулировочной арматуры.

- Техническое обслуживание предохранительных клапанов – проверка на срабатывание на установленное давление, при необходимости настройка с оформлением соответствующего акта.

- Техническое обслуживание запорной арматуры – проверка сводного хода, настройка крайних положений совместно с блоком концевых выключателей электропривода (для арматуры с электроприводом), при необходимости замена.

- Техническое обслуживание узла конденсатотвода – ревизия и чистка конденсатоотводчиков, смотровых стекол, отстойника, при необходимости замена.

- Монтаж/демонтаж манометров при проведении поверки/контрольной проверки.

- Осмотр трубопровода обвязки сосудов, при необходимости устранение утечек, замена участков.

- Замена уплотнительной резины загрузочных/разгрузочных люков автоклавов.

- Очистка отстойной емкости для слива конденсата.

- Очистка корпуса, при необходимости покраска (относится к воздухосборникам).

Перечень работ при устранении возникших в ходе эксплуатации неисправностей:

- Замена вышедшего из строя манометра.

- Оперативная замена любой вышедшей из строя арматуры.

- Оперативная замена уплотнительной резины загрузочных/разгрузочных люков автоклавов.

- Оперативное устранение засоров системы отвода конденсата.

- Ремонт и наладка арматуры с электроприводом (настройка блоков концевых выключателей совместно с наладчиком заказчика).

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СОСУДОВ РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

на 2020г

расположенное по адресу: г. Самара, ул. Береговая, д.9А

| Объект | МЕСЯЦ |
| --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Автоклав вертикальный для пропарки гипсового камня 14 шт. | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО ПНК | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Воздухосборники (20 м3) В20-0,8-09Г2С-УХЛ1 с арматурой 3 шт. | - | - | ПНК | - | ТО | - | - | - | ПНК | - | - | - |
| Воздухосборник 0,9 м3 13 шт. | - | - | - | ПНК | - | - | ТО | - | - | ПНК | - | - |

Принятые сокращения:    ТО – техническое обслуживание; ПНК -  проверка и настройка предохранительных клапанов;

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ПЕРЕЧЕНЬ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Адрес:   г. Самара, ул. Береговая, д.9А

Объект:   ЗАО "Самарский Гипсовый комбинат"

| Наименование оборудования и арматуры в его составе | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Сан. узлы с оборудованием | шт. | 26 |
| - унитаз | шт. | 26 |
| - напольный унитаз (чаша Генуя) | шт. | 6 |
| - Писсуар керамический | шт. | 1 |
| - Биде | шт. | 1 |
| - Раковина керамическая | шт. | 34 |
| - раковина стальная эмалированная | шт. | 21 |
| - смеситель душевой | шт. | 28 |
| - душевая кабина | шт. | 2 |
| Водонагреватели накопительные: | шт. | 23 |
| - водонагреватель 200 л. | шт. | 17 |
| - водонагреватель 225 л. | шт. | 1 |
| - водонагреватель 100 л. | шт. | 1 |
| - водонагреватель 80 л. | шт. | 1 |
| - водонагреватель 50 л. | шт. | 1 |
| - водонагреватель 40 л. | шт. | 1 |
| - водонагреватель 15 л. | шт. | 1 |
| Система водоснабжения от собственной скважины | шт. | 1 |
| - скважина артезианская глубиной 30 м. с погружным электронасосом (4”) | шт. | 1 |
| - накопительная емкость с датчиками уровня | шт. | 1 |
| - система водоподготовки | шт. | 1 |
| - система трубопроводов | п. м. | 325 |
| - задвижка Ду100 | шт. | 6 |
| - задвижка Ду50 | шт. | 3 |
| - кран шаровый Ду80 | шт. | 1 |
| - кран шаровый Ду50 | шт. | 10 |
| - кран шаровый Ду32 | шт. | 1 |
| - кран шаровый Ду25 | шт. | 25 |
| - кран шаровый Ду20 | шт. | 31 |
| - кран шаровый Ду15 | шт. | 4 |
| - вентиль Ду 50 | шт. | 1 |
| - система водоочистки здания АБК | шт. | 1 |
| - наружные пожарные гидранты Ду150 | шт. | 3 |
| - внутренние пожарные краны и сеть их водоснабжения | шт. | 15 |
| Система снабжения технической водой от ПАО «Кузнецов» | шт. | 1 |
| - Трубопровод Ду100 ст. | п.м. | 55 |
| - Трубопровод Ду 150 пэ | п.м. | 160 |
| - Трубопровод Ду 500 ст. | п.м. | 100 |
| - система водоподготовки участка производства Европлит | шт. | 1 |
| - система водоподготовки участка производства сухих строительных смесей | шт. | 1 |
| -задвижка Ду500 | шт. | 3 |
| - задвижка ДУ 150 | шт. | 6 |
| - задвижка Ду100 | шт. | 3 |
| - задвижка Ду50 | шт. | 5 |
| - кран шаровый Ду80 | шт. | 1 |
| - кран шаровый Ду50 | шт. | 29 |
| - кран шаровый Ду25 | шт. | 4 |
| - кран шаровый Ду20 | шт. | 11 |
| - кран шаровый Ду15 | шт. | 3 |
| - вентиль Ду 50 | шт. | 4 |
| - наружные пожарные гидранты Ду150 | шт. | 5 |
| - внутренние пожарные краны и сеть их водоснабжения | шт. | 30 |

Примерный перечень работ при техническом обслуживании систем водоснабжения:

- Наружный осмотр трубопроводов и устройств на предмет неисправностей и течей.

- Техническое обслуживание запорной арматуры, проверка ее работоспособности, набивка сальниковых уплотнений, раз в пол года прогон задвижек в крайние положения.

- Техническое обслуживание систем водоочистки – замена фильтров, замена засыпки в колоннах, досыпка соли для умягчения.

- Очистка накопительной емкости – раз в год в летний период.

- Гидродинамическая промывка скважины – раз в год в летний период.

- Монтаж/демонтаж манометров при поверке/замене.

- Промывка трубопроводов, замена вышедших из строя участков

- Техническое обслуживание расширительных баков с мембранами – проверка/подкачка давления в мембране, замена при необходимости.

Перечень работ при устранении возникших в ходе эксплуатации неисправностей:

- Оперативное устранение утечек.

- Замена вышедшей из строя арматуры.

- Ремонт сантехники.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ПЕРЕЧЕНЬ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАЖЕНИЯ С ЗАПОРНОЙ, ПРЕДОХРАНИЕТЛЬНОЙ И РЕГУЛИРОВОЧНОЙ АРМАТУРОЙ

Адрес:   г. Самара, ул. Береговая, д.9А

Объект :   ЗАО "Самарский Гипсовый комбинат"

| Наименование теплотрассы и арматуры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Теплотрасса отопления АБК (подающий и обратные трубопроводы) Ду 50: | п/м | 153,5 (в том числе 30 п. м. под землей) |
| Автоматический воздухоотводчик Ду15 | шт. | 4 |
| Задвижка Ду 50 | шт. | 5 |
| Кран шаровый Ду 50 | шт. | 2 |
| Кран шаровый Ду 25 | шт. | 6 |
| Теплотрасса теплоснабжения помещений Гипсового производства, производства пазогребневых малоразмерных плит, производства европлит, механического цеха, лаборатории ОТК: | п.м. | 433 |
| трубопровод Ду 150 | п.м. | 45 |
| трубопровод Ду 125 | п.м. | 15 |
| Трубопровод Ду 80 | п.м. | 22 |
| Трубопровод Ду 70 | п.м. | 35 |
| Трубопровод Ду 50 | п.м. | 176 |
| Трубопровод Ду 40 | п.м. | 10 |
| Трубопровод Ду 32 | п.м. | 78 |
| Трубопровод Ду 25 | п.м. | 52 |
| Задвижка Ду 200 | шт. | 2 |
| Задвижка Ду 150 | шт. | 2 |
| Задвижка Ду 150 | шт. | 2 |
| Задвижка Ду 80 | шт. | 2 |
| Задвижка Ду 50 | шт. | 6 |
| Кран шаровый Ду 50 | шт. | 2 |
| Кран шаровый Ду 32 | шт. | 3 |
| Кран шаровый Ду 25 | шт. | 2 |
| Кран шаровый Ду 20 | шт. | 2 |
| Вентиль Ду 32 | шт. | 3 |
| Вентиль Ду 25 | шт. | 2 |
| Вентиль Ду 20 | шт. | 1 |
| Регулировочно-балансировочный клапан Ду 32 | шт. | 3 |
| Регулировочно-балансировочный клапан Ду 25 | шт. | 3 |
| Регулировочно-балансировочный клапан Ду 20 | шт. | 4 |
| Регулировочно-балансировочный клапан Ду 15 | шт. | 2 |
| Теплотрасса теплоснабжения помещений проходной гипсового производства, весовой, гаража, стройцеха, боксов гаража, раздевалок энергоцеха: | п.м. | 361 |
| Трубопровод Ду 80 | п.м. | 296 |
| Трубопровод Ду 50 | п.м. | 62 |
| Трубопровод Ду 25 | п.м. | 3 |
| Задвижка Ду 80 | шт. | 2 |
| Задвижка Ду 50 | шт. | 2 |
| Затвор Ду 50 | шт. | 2 |
| Вентиль Ду 32 | шт. | 2 |
| Кран шаровый Ду 32 | шт. | 2 |
| Кран шаровый ДУ 20 | шт. | 1 |
| Регулировочно-балансировочный клапан Ду 50 | шт. | 2 |
| Регулировочно-балансировочный клапан Ду 25 | шт. | 2 |
| Регулировочно-балансировочный клапан Ду 20 | шт. | 1 |
| Регулировочно-балансировочный клапан Ду 15 | шт. | 1 |
| Теплотрасса теплоснабжения здания отдела логистики, слесарной мастерской пневматиков: | п. м. | 93 |
| Трубопровод Ду 32 | п. м. | 75 |
| Трубопровод Ду 25 | п. м. | 18 |
| Задвижка Ду 50 | шт. | 3 |
| Кран шаровый Ду 50 | шт. | 1 |
| Кран шаровый Ду 25 | шт. | 1 |
| Регулировочно-балансировочный клапан Ду 25 | шт. | 2 |
| Система отопления производства сухих строительных смесей: |  |  |
| Трубопровод Ду 32 | п. м. | 60 |
| Трубопровод Ду 25 | п. м. | 23 |
| Трубопровод Ду 20 | п. м. | 15 |
| Трубопровод Ду 15 | п. м. | 70 |
| Кран шаровый Ду 32 | шт. | 5 |
| Кран шаровый Ду 20 | шт. | 2 |
| Кран шаровый Ду 15 | шт. | 8 |
| Вентили переде радиаторами Ду 15 | шт. | 36 |

Примерный перечень работ при техническом обслуживании систем теплоснабжения.

- Обход и осмотр теплотрасс.

- Подготовка к отопительному сезону:

- промывка и опрессовка два раза в год после и перед отопительным сезоном с составлением соответствующих актов;

- ТО запорной и регулирующей арматуры;

- устранение утечек (по необходимости);

- восстановление теплоизоляции (по необходимости);

- очистка и покраска внутренних трубопроводов и радиаторов (по необходимости);

- запуск и остановка отпления.

3. Монтаж/демонтаж манометров и приборов учета при поверке.

4. Контроль и соблюдение параметров работы тепловой сети

Перечень работ при устранении возникших в ходе эксплуатации неисправностей:

- Локализация и устранение утечек.

- Монтаж/демонтаж манометров и контрольно-измерительных приборов при их неисправности.

- Замена запорной и регулирующей арматуры;

- Настройка режимов работы тепловой сети.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ПЕРЕЧЕНЬ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРОСНАБЖЕНИЯ С ЗАПОРНОЙ, ПРЕДОХРАНИЕТЛЬНОЙ И РЕГУЛИРОВОЧНОЙ АРМАТУРОЙ

Адрес:   г. Самара, ул. Береговая, д.9А

Объект :   ЗАО "Самарский Гипсовый комбинат"

| Наименование теплотрассы и арматуры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Паропровод Ду 100 (сталь) | п/м | 100 |
| Конденсатопровод Ду 80 (нерж.) | п/м | 60 |
| Отстойник конденсатопровода | шт. | 1 |
| Задвижка Ду 100 | шт. | 4 |
| Предохранительный клапан Ду 80 | шт. | 1 |
| Предохранительный клапан Ду 50 | шт. | 2 |
| Вентили Ду 25 | шт. | 6 |

Примерный перечень работ при техническом обслуживании систем теплоснабжения.

- Обход и осмотр трубопроводов.

- ТО запорной и регулирующей арматуры.

- ТО и настройка предохранительных клапанов с оформлением соответствующих актов.

4. Монтаж/демонтаж манометров и приборов учета при поверке.

5. Очистка отстойника конденсатопровода ежегодно.

Перечень работ при устранении возникших в ходе эксплуатации неисправностей:

- Локализация и устранение утечек и засоров конденсатопровода.

- Монтаж/демонтаж манометров и контрольно-измерительных приборов при их неисправности.

- Замена запорной и регулирующей арматуры;

- Перекрытие и запуск пара во время плановых и аварийных остановок паропотребляющего оборудования.

Заявка

на организацию и проведение тендера

Информация для заключения договора:

Заказчик: ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Адрес: г. Самара, ул. Береговая, 9А

Адрес поставки продукции: г. Самара, ул. Береговая, 9

Общее название продукции (работ, услуг): выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту газопотребляющего оборудования, сетей газораспределения и газопотребления, тепловых установок, тепловых сетей, сетей и оборудования водоснабжения, оборудования сосудов работающих под давлением.

на 2020 г.

.

Общие требования к продукции: Согласно предоставленного ТЗ.

Общие требования к поставщику: наличие у персонала подрядчика соответствующих аттестаций в области пром. безопасности, опыт проведения подобных работ и организации дежурных бригад на территории заказчика.

Перечень и объемы закупаемой продукции: Согласно ТЗ.

Технические требования к продукции: Согласно предоставленного ТЗ.

Условия Договора:

Срок поставки выполнения работ по установке: в течении 2020 года.

Ориентировочная стоимость продукции и порядок осуществления платежей: Стоимость работ определяется согласно предложению победителя.

Условия оплаты: оплата согласно предоставленным счетам по итогам месяца.

Контактное лицо Заказчика (для консультаций поставщиков): Главный энергетик Пименов Данил Николаевич, тел.:89276540970

Прочие условия Договора (описываются иные условия Договора):

Условия оплаты: согласно предложению победителя

Сотрудники Заказчика, члены тендерной комиссии (должность, ФИО):

Технический директор ЗАО «СГК» - Аветисян А. Э.

Начальник службы АСУ ЗАО «СГК» - Пименов Д. Н.

Утверждаю

Технический директор ЗАО «СГК»

_________________А. Э. Аветисян

«___»____________2020 г.