| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудования, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудования, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Рукав подключения цементовоза. |  |  | Россия или ЕС | шт | 2 по 6 п.м. |  | Давальческий материал Заказчика |
|  | До 10 бар. Длина 1 шт. 6 п. м., общая длина 12 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разъем Ду100 с внутр. резьбой для подключения. | STORZ |  | Россия или ЕС | шт | 3 |  | Давальческий материал Заказчика |
|  | цементовозов к стационарным трубопроводам загрузки силосов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 10 бар. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разъем STORZ Ду100 с штуцером для присоединения рукавов. |  |  | Россия или ЕС | шт | 4 |  | Давальческий материал Заказчика |
|  | До 10 бар. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Хомут усиленный для присоединения рукавов к разъемам STORZ Ду 100 со штуцером. |  |  | Россия или ЕС | шт | 4 |  | Давальческий материал Заказчика |
|  | До 10 бар. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1-3.3 | Силос для бестарного хранения сыпучих продуктов с сопутствующим навесным оборудованием согласно перечню поставки по чертежам С.74.3000.19720 и С.74.3000.19721 ООО «Стилар». | 113,0 м3 |  | Россия | компл | 3 | 6 750,00 | Без продукта. Давальческий материал Заказчика |
|  | Объем – 113,0 м³, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр – не более 3 000 мм. Высота – 17487 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение – на 4-х опорах, с открытым подсилосным пространс- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | твом, присоединительными фланцами для установки навесного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал исполнения: сталь. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4-3.5 | Силос для бестарного хранения сыпучих продуктов с сопутствующим навесным оборудованием согласно перечню поставки по чертежам С.74.3000.19720 и С.74.3000.19721 ООО «Стилар». | 74,0 м3 |  | Россия | компл | 2 | 5 200,00 | Без продукта. Давальческий материал Заказчика |
|  | Объем – 74,0 м³, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр – не более 3 000 мм. Высота – 11987 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение – на 4-х опорах, с открытым подсилосным пространс- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | твом, присоединительными фланцами для установки навесного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал исполнения: сталь. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1-4.2 | Фильтр с пневмоочисткой в комплекте с установочным кольцом. |  |  | Италия | шт | 4 |  | Давальческий материал Заказчика |
|  | Skyfilter® картриджный, площадь фильтрующей поверхности 24 м2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ду 540 мм, пропускная способность ≈1800 м³/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1-5.2 | Фильтр с пневмоочисткой в комплекте с установочным кольцом. |  |  | Италия | шт | 2 |  | Давальческий материал Заказчика |
|  | Skyfilter® картриджный, площадь фильтрующей поверхности 24 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ду 540 мм, пропускная способность ≈1800 м³/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1-6.5 | Клапан аварийного сброса для силоса. |  |  | Россия | шт | 5 | 10,0 | Давальческий материал Заказчика |
|  | Пропускная способность - 9000 м3/ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С ответным фланцем. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр, мм: 273. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1-7.5 | Виброаэратор в комплекте с импульсным клапаном, фитингами и гибкими шлангами обвязки конуса. |  |  | Россия | компл | 5 |  | Давальческий материал Заказчика |
|  | Количество виброаэраторов в 1 комплекте – 4 шт. |  |  |  | шт | 20 |  |  |
| 8.1-8.5 | Дисковый затвор с ручным управлением для установки под конус силоса | L375XC75 |  | Италия | шт | 5 |  | Давальческий материал Заказчика |
|  | Диаметр входного отверстия, мм: 200. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1-9.5 | Пневмопушка. |  |  | Россия | шт | 5 | 120 | Давальческий материал Заказчика |
|  | Загрузочный блок в комплекте с локальным шкафом управления. |  |  |  |  |  |  | См. ниже л.8 детали. |
| 10 | Трубопровод подачи сыпучего продукта в силоса от цементовоза. | Ф108х4,0 |  | Россия | компл | 1 |  |  |
|  | Материал: сталь 3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные |  |  |  | п.м. | 85,0 | 10,26 |  |
|  | Труба 108х4,0 ГОСТ 8732-78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные |  |  |  | п.м. | 5,0 | 10,26 |  |
|  | Отводы. Труба 108х4,0 ГОСТ 8732-78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В20 ГОСТ 8731-87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Трубопровод подачи сыпучего продукта в существующие бункера | Ф159х5,0 |  | Россия | компл | 1 |  |  |
|  | от силосов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал: сталь 3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные. |  |  |  | п.м. | 615,0 | 18,99 |  |
|  | Труба 159х5,0 ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные |  |  |  | п.м. | 63,0 | 17,15 |  |
|  | Отводы. Труба 159х5,0 ГОСТ 8732-78 В20 ГОСТ 8731-87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ресивер вертикальный до 10 бар. |  |  | Россия | шт | 2 |  | Давальческий материал Заказчика |
|  | Объем – 0,9 м3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Конденсатоотводчик автоматический для ресиверов и | TD Combi |  | ЕС | шт. | 4 |  | Давальческий материал Заказчика |
|  | горизонтального коллектора Ду 150 (по 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ресивер вертикальный до 10 бар. |  |  | Россия | шт | 1 |  | Давальческий материал Заказчика |
|  | Объем – 0,9 м3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Дивертор с пневмоприводом. | Ф159 |  | Россия | шт | 1 |  | Давальческий материал Заказчика |
| 14.2-14.4 | Дивертор с пневмоприводом. | Ф133 |  | Россия | шт | 3 |  | Давальческий материал Заказчика |
| 15.1 | Бункер для сыпучего продукта (гипс строительный). | 4,0 м3 |  | существующий | шт | 1 |  |  |
|  | Объем, м3: 4,0. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал: сталь 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Бункер для сыпучего продукта (гипс высокопрочный). | 13,0 м3 |  | существующий | шт | 1 |  |  |
|  | Объем, м3: 13,0. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал: сталь 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Бункер для сыпучего продукта (порошок минеральный). | №103 |  | существующий | шт | 1 |  |  |
|  | Материал: сталь 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | Бункер для сыпучего продукта (цемент). | №203 |  | существующий | шт | 1 |  |  |
|  | Материал: сталь 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Трубопровод подачи сыпучего продукта в новые силоса от эстакады. | Ф133х5,0 |  | Россия | компл | 1 |  |  |
|  | Материал: сталь 3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные |  |  |  | п.м. | 325,0 | 15,78 |  |
|  | Труба 133х5,0 ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные |  |  |  | п.м. | 32,0 | 15,78 |  |
|  | Отводы. Труба 133х5,0 ГОСТ 8732-78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В20 ГОСТ 8731-87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Трубопровод подачи сжатого воздуха. | Ф159х5 |  | Россия | компл | 1 |  | См. раздел ВС. |
|  | Материал: сталь 3. | Ф45х3,0 |  | Россия | компл | 1 |  | См. раздел ВС. |
| 17.1 | Комплект запорной арматуры трубопровода подачи сжатого воздуха. |  |  | ЕС | компл | 1 |  | См. раздел ВС и спецификацию данного раздела |
|  | Комплект нерж. шаровых кранов Ру 16. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Фильтр с виброочисткой. |  |  | существующий | шт | 4 |  |  |
|  | С установочным кольцом. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Минициклон-осадитель. |  |  | существующий | шт | 2 |  |  |
|  | Диаметр, мм: 400, высота, мм: 955. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Минициклон-осадитель для ввода продуктов в существующие емкости. |  |  |  | шт | 4 |  | Изготовление в объеме работ Подрядчика |
|  | Диаметр, мм: 400, высота, мм: 955. |  |  |  |  |  |  | по чертежу РТ-СС/4632-ТХН-1 |
| 21 | Ручная поворотная заслонка. | Ф159 |  | существующие | шт | 2 |  |  |
| 22 | Ручная поворотная заслонка. | Ф133 |  |  | шт | 2 |  |  |
| 23 | Ручная поворотная заслонка. | Ф100 |  |  | шт | 2 |  |  |
| 24 | Горизонтальный коллектор (гребенка). |  |  |  | компл | 1 |  | См. раздел ВС. |
|  | Диаметр, мм: 159х5,0. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Вибратор площадочный для конусов новых силосов | ВИ-9-9 Б |  |  | шт | 5 | 12,0 | Давальческий материал Заказчика |
| Дф | Датчик уровня продукта с замером уровня по всей длине троса для силосов 113 м3 Длина индицируемой части троса 16 п.м. | Типа ДНЕ-3Д160-110К11 |  |  | шт | 3 |  | Давальческий материал Заказчика |
|  | Установка в резьбовую бобышку на крышках силосов (бобышки в компл. поставки силосов) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дф | Датчик уровня продукта с замером уровня по всей длине троса для силосов 74 м3 Длина индицируемой части троса 10,5 п.м. | Типа ДНЕ-3Д105-110К11 |  |  | шт | 2 |  | Давальческий материал Заказчика |
|  | Установка в резьбовую бобышку на крышках силосов (бобышки в компл. поставки силосов) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щиты электрические системы управления. | Типа ЩЭСУ |  |  | компл | 1 |  |  |
|  | Шкаф управления. | ШУ |  | ООО «Пневмотранспорт» | шт | 2 |  | Давальческий материал Заказчика |
|  |  |  |  | г. Москва |  |  |  |  |
|  | Конструкции, трубы и арматура. |  |  |  |  |  |  |  |
| Для поз. | Трубы стальные электросварные прямошовные. | ГОСТ 8732-78 |  |  |  |  |  | Для 5 комплектов |
| 9.1-9.5 | Отвод угол 45◦, Ду200 мм. | Отвод поставляется вместе с блоком загрузки. |  |  | шт | 5 |  | Давальческий материал Заказчика. |
|  | Труба 377х9,0 или аналог, длина – 1000* мм (длина уточняется после поставки загрузочных блоков пневмопушек); | Труба Ду350-размеры на эскизах. |  |  | п.м | Ок. 6 |  | Изготовление и поставка в объеме работ Подрядчика |
|  | Ассиметричный переход, длина ок. – 150* мм. | 377/159 |  |  | шт | 5 |  | Изготовление и поставка в объеме работ Подрядчика |
|  | Отвод угол 45◦, Ду159х6,0 |  |  |  | шт | 5 |  | Изготовление и поставка в объеме работ Подрядчика |
|  | Труба 159х6,0, длина не менее 600 мм. |  |  |  | п.м | 5 |  | Изготовление и поставка в объеме работ Подрядчика |
|  | Прокат листовой горячекатанный: |  |  |  |  |  |  | Изготовление и поставка в объеме работ Подрядчика |
|  | Лист Б-ПН-6,0 ГОСТ 19903-74 | Ф325 с отв. Ф219 |  |  | м2 | 1,5 | 47,1 | Изготовление и поставка в объеме работ Подрядчика |
|  | Ст.3 СП ГОСТ 14637-94 | Ду350 со смещенным отверстием Ф220 (по диаметру отвода) |  |  |  |  |  | Изготовление и поставка в объеме работ Подрядчика |
|  | Отвод угол 90◦, 159х5,0; изгиб R-900мм. |  |  |  | шт. | 1 |  | Изготовление и поставка в объеме работ Подрядчика |
|  | Отвод угол 90◦, 159х5,0; изгиб R-1500мм. |  |  |  | шт. | 4+3 |  | Изготовление и поставка в объеме работ Подрядчика |
|  | Материалы для покраски: |  |  |  |  |  |  | Покрытие трубопроводов, конструкций и креплений |
|  | Грунтовка серая. |  |  |  | кг | 36,6 |  | Для труб |
|  | Диапазон рабочих температур от -35 до +80 град. С. Возможность нанесения при отрицательных температурах. |  |  |  | кг | 9,75 |  | Для конструкций |
|  | Эмаль ПФ-223 или аналог цвет серый RAL 7004. |  |  |  | кг | 78,5 |  | Для труб |
|  | Диапазон рабочих температур от -35 до +80 град. С. Возможность нанесения при отрицательных температурах. |  |  |  | кг | 6,5 |  | Для конструкций |
|  | Эмаль ПФ-223 или аналог цвет темно-синий |  |  |  | кг | 13,4 |  | для покраски неизолируемых участков трубопровода сжатого воздуха внутри здания |
|  | Материалы для изготовления опор и подвесок (ОПС системы трубопроводов внутри комплекса зданий ПССС и в районе новых 5 силосов) |  |  |  | кг | 1556,0 |  |  |
|  | ГСП 180х6, ГОСТ 30245-2003 |  |  |  | п.м. | 7,5 | 32,05 |  |
|  | Швеллер 12п, ГОСТ 8240-97 |  |  |  | п.м. | 30 | 10,5 |  |
|  | Швеллер 14п, ГОСТ 8240-97 |  |  |  | п.м. | 26,5 | 12,28 |  |
|  | Уголок 32х4 ГОСТ 8509-93 |  |  |  | п.м. | 12,5 | 2,0 |  |
|  | Уголок 63х5 ГОСТ 8509-93 |  |  |  | п.м. | 31,5 | 5,7 |  |
|  | Пластина 60х60х8 ГОСТ 19903-15 |  |  |  | шт | 8 | 0,3 |  |
|  | Пластина 180х100х8 ГОСТ 19903-15 |  |  |  | шт | 16 | 1,2 |  |
|  | Пластина 200х46х10 ГОСТ 19903-15 |  |  |  | шт | 1 | 0,8 |  |
|  | Пластина 200х85х10 ГОСТ 19903-15 |  |  |  | шт | 2 | 1,4 |  |
|  | Пластина 200х200х10 ГОСТ 19903-15 |  |  |  | шт | 1 | 3,2 |  |
|  | Пластина 380х380х20 ГОСТ 19903-15 |  |  |  | шт | 1 | 22,7 |  |
|  | Пластина 400х400х16 ГОСТ 19903-15 |  |  |  | шт | 1 | 20,0 |  |
|  | Пластина 500х200х10 ГОСТ 19903-15 |  |  |  | шт | 1 | 7,8 |  |
|  | Хомут Дн25х8, L=0,52; ВСт3сп ГОСТ 103-57 |  |  |  | шт | 38 | 0,28 |  |
|  | Хомут Дн110 ВСт3сп ГОСТ 24137-80 |  |  |  | шт | 2 | 0,326 |  |
|  | Хомут Дн135 ВСт3сп ГОСТ 24137-80 |  |  |  | шт | 35 | 0,725 |  |
|  | Хомут Дн160 ВСт3сп ГОСТ 24137-80 |  |  |  | шт | 102 | 0,827 |  |
|  | Гайка М12 ГОСТ 5915-70* |  |  |  | шт | 26 | 0,015 |  |
|  | Гайка М16 ГОСТ 5915-70* |  |  |  | шт | 270 | 0,033 |  |
|  | Гайка М20 ГОСТ 5915-70* |  |  |  | шт | 16 | 0,062 |  |
|  | Шайба М12 ГОСТ 11371-80 |  |  |  | шт | 26 | 0,007 |  |
|  | Шайба М16 ГОСТ 11371-80 |  |  |  | шт | 270 | 0,008 |  |
|  | Шайба М20 ГОСТ 11371-80 |  |  |  | шт | 16 | 0,023 |  |
|  | Химический анкер-болт М16х150 |  |  |  | шт | 4 | 0,23 |  |
|  | Распорный анкер М16-80 |  |  |  | шт | 22 | 0,34 |  |
|  | Болт 1.1 М20-400 ГОСТ 24379.1-80 |  |  |  | шт | 8 | 1,2 |  |
|  | Бетон В20 |  |  |  | м3 | 0,1 |  |  |