Утверждаю

# Генеральный директор

# ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

# ______________________ Сергеев К. И.

«____» ________________ 2022 г.

Техническое задание

на выполнение работ

по прокладке трубопровода отвода промывок от водоподготовки котельной до отстойника ГП.

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для производства работ | Прокладка трубопровода отвода промывок с водоподготовки котельной. «Модернизация производственных мощностей и расширение производства гипсовых вяжущих смесей на их основе, комплексное проектирование паровой котельной» |
|  | Заказчик | ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9 А. |
|  | Срок выполнения работ | Май - Июнь 2022г. |
|  | Исходные данные | Прокладка нового трубопровода ДУ-100 мм. Протяженностью 79 м (семьдесят девять метров). (Приложение 1 и приложение 2) Отводов – 13шт Полуотводов -2шт Крепёж трубопровода на кронштейны к стене. Присоединение к патрубку «водоочистки», (фланец, прокладка) ДУ-100мм Бурение стен 500мм – 6шт Грунтовку, окраску всего трубопровода в серый цвет. Бурение стен 50мм – 1шт Установка гильз диаметром 150мм для трубопровода – 7шт Утепление трубы скорлупой ППУ фольгированной 50мм проходящей по улице с установкой греющего кабеля – до 12м Электромонтажные работы по сборке щита с автоматическим выключателем и подключение греющего кабеля, установка на стену, крепеж кабеля питания. (прокладка кабел\ питания в пластиковом лотке). (точное количество отводов, трубы, утеплителя, греющего кабеля, кабеля питания, и длинна лотка под кабель питания греющего кабеля определяется при осмотре объекта и монтаже) Изготовление и установка кронштейна с закладными через стену (приложение 3). Крепление с помощью хомута к этому кронштейну, гребенки холодной воды в помещении МПГП на водоподготовке котельной. Швеллер 100х1500мм-1шт Квадрат 400х400х5 из листового металла – 2шт Шпилька 20х700 – 4шт Уголок 40х40х1200 – 1шт Хомут трубный 1- шт |
| 4. | Особые условия | Ориентировочные схемы прилагаются. Приложение 1. Приложение 2. Приложение 3 |

Составил

Начальник энергоцеха ЗАО «СГК»                                                                      Емец Д. М.

Согласовано:

Главный энергетик ЗАО «СГК»							Пименов Д. Н.

Руководитель СИП									Цветков А. Г.